Предлагаем завод по утилизации твердых бытовых отходов, изготовляемый по российским технологиям и прошедший все виды экспертизы. Цена завода в пределах 150 млн. рублей и зависит от местных условий.

Завод «Термоэкология» предназначен для обезвреживания и утилизации 150000 тонн ТБО. Размер строительной площадки 0,6 га.

Агрегат по термическому обезвреживанию ТБО снабжен воздухоподогревателем, пароперегревателем, колосниковой решеткой и топкой, экранированными радиационными поверхностями нагрева, системами газоочистки, сбора и отгрузки ТБО.

ТБО доставляют на завод мусоровозами. Для накопления ТБО в приемном отделении предусмотрен приемный бункер, который обслуживается двумя грейферными кранами. В бункере идет процесс гомогенизации ТБО путем их перемешивания грейфером. Загрузка ТБО в топку термического агрегата осуществляется через загрузочную воронку. Сжигание ТБО происходит на наклонно- переталкивающей решетке с образованием золы, шлака, дымовых газов.

Утилизация тепла топочных газов происходит в котле-утилизаторе, скомпонованном как одно целое стопкой. Пар из котлов подается непосредственно потребителям. Из котла-утилизатора дымовые газы направляются в циклоны, затем последовательно в трубу Вентури, охладитель и роторный зернисто-волокнистый фильтр.

Эффективность газоочистки достигается за счет следующих мероприятий:

известкования внутри котла-утилизатора;

дожигание диоксиноподобных соединений и фуранов за счет пребывания топочных газов при температуре более 8500 С в течение 2,5 секунд;

сепарация летучей золы в высоких газоходах котла-утилизатора; - улавливание крупных фракций летучей золы и пыли в циклонах; - ввода дисперсной извести в газо-воздушный тракт;

очистки газов в роторном зернисто-волокнистом фильтре (степень очистки - 99,9%).

Система газоочистки, работающая по сухому методу, позволит обеспечить концентрацию вредных примесей в приземном слое атмосферного воздуха значительно ниже ПДК. Выброс очищенных газов предусматривается на высоте 45 метров.

Образовавшийся в результате сжигания ТБО шлак используется в производстве стройматериалов. Предварительно шлак очищается от находящегося в нем металла на линии сепарации. Отсепарированный металл направляется на предприятия «Вторчермет». Выделенная в котлах и в системе газоочистки зола направляется на переработку.

Предусмотренное проектом оборудование обеспечивает полное обезвреживание ТБО с получением в конечном итоге пара, шлаков, металла, золы и продуктов газоочистки.

Показателем, характеризующим эффективность вложений в проект завода «Термоэкология», в случае осуществления его без привлечения заемных средств, является NPV- чистая настоящая стоимость проекта (или чистый приведенный эффект) - величина денежного потока, получаемого в случае реализации проекта, приведенная к текущей стоимости, рассчитывается по формуле:

NPV = Рк/(1+r)k-IC

где Pk - денежные поступления в году k;

IC - величина первоначальной инвестиции;

r - коэффициент дисконтирования (устанавливается инвестором самостоятельно исходя из ежегодного процента возврата, который он хочет иметь на вложенный капитал, в нашем случае 10%).

Если NPV>0, проект принимается;

NPV<0, проект следует отвергнуть;

NPV=0, любое решение.

Для рассматриваемого проекта за первые 4 года его осуществления NPV=20137 тыс. руб., больше нуля.

Величина чистой настоящей стоимости проекта является абсолютным показателем, отражающим масштабы инвестиционного проекта и размер дохода, получаемого при строительстве завода.

Это означает, что проект принесет в текущих ценах 20137 тыс. руб. чистой прибыли, что повлияет на рост курса акций предприятия.

ТЭО проекта завода получило положительное заключение государственной экологической экспертизы, утвержденной приказом Государственного комитета по охране окружающей среды. В январе 2000 года на государственную экологическую экспертизу представлены материалы рабочего проекта на строительство завода, в июле 2000 года по рабочему проекту строительства завода проведены две общественные экологические экспертизы общественными организациями.