Петров Д.А. , ген. Директор «Водопроект», г. С-Петербург.

«Новые технологии в системе водоканалов».

Тезисы выступления

Уважаемые господа!

Разрешите представить Вам некоторые соображения о направлениях совершенствования работы Водоканалов.

I. Совершенствование системы водопотребления

Существующее состояние – 400 и более.

Опыт стран Балтии и Восточной Европы – водопотребление снижается в 2 раза.

В связи с этим возникают вопросы избыточных инвестиций (пример Балт. стран)

II. Устранение непроизводственных затрат

утечки 40% и более

- сети и внутридомовые

III. Не эффектное оборудование

КПД – 30-40% (замена насосного оборудования, установка регулируемых приводов)

IV. Внедрение нового СанПиН.

Практически существующие водопроводные очистные сооружения не обеспечивают необходимую степень очистки (окисляемость, бактериологические показатели).

V. Экологические требования

- необходима обработка промывных вод

- утилизация осадка

VI. Кондиционирование питьевой воды

После обработки реагентами повышается агрессивность воды, что приводит к повышенной коррозии распределительной системы: магистральной и внутридомовой.

VII. Обеззараживание питьевой воды

- применение диоксида хлора официально не разрешено;

- широкое применение электролизных установок не подкреплено научными исследованиями;

- целесообразно применение УФ технологии для снижения хлорорганических соединений;

- применение озона – энергоемко и не всегда необходимо.

VIII. Совершенствование распределительной системы

За последние годы работы на сетях проводились спонтанно, что привело к разрегулированию системы. Необходимо срочно провести гидравлические расчеты и колибровку систем.

IX. Период работы КОС в щадящем режиме (падения водопотребления промышленностью) закончен. Существующая производительность не позволяет обеспечить требований по азоту и  фосфору.

X. Обязательное обезвоживание осадка с применением флокулянтов. Отсутствие реагентов приводит к выходу системы из режима.

XI. Технический аудит КОС. Снижение энергопотребления (автоматизация или работа по режиму)

XII. Обязательное соблюдение технологического режима как для водопроводных, так и канализационных систем.

XIII. Сертификация технологических решений и оборудования. Много решений, предлагаемых на рынке не эффективны, а в большинстве случаев не работают.