# И.Л. Майзель Исполнительный директор Ассоциации производителей и потребителей трубопроводов с индустриальной полимерной изоляцией, канд. техн. наук

Применение трубопроводов с индустриальной пенополиуретановой изоляцией – реальный путь к энергосбережению и выходу из кризиса теплоснабжения

Сегодняшнее состояние системы теплоснабжения в России является критическим. Время для постепенного реформирования отрасли упущено, необходимо принимать срочные меры, иначе процесс станет необратимым.

Вопрос качественного теплоснабжения – это вопрос выживания нации. По данным Госстроя РФ, число аварий на российских сетях теплоснабжения возросло в пять раз по сравнению с их количеством в 1991 году, а по другим оценкам в 10 раз. Только в 2002 году на теплотрассах произошло 300 тысяч аварий или 2 аварии на 1 км трубопроводов. Из 136 тысяч км (в двухтрубном исчислении) российских тепловых сетей 29 тысяч км находятся в аварийном состоянии. Потери тепла при транспортировке достигают в среднем 60 процентов и составляют по стране более 80 млн. тонн у.т. в год при общем расходе на теплоснабжение 400 млн. тонн у.т. в год. То есть каждая пятая тонна условного топлива расходуется на обогрев атмосферы и грунта. Утечки теплоносителя не идут ни в какое сравнение с нормами, принятыми в развитых странах. Замена трубопроводов из-за коррозии происходит в 4-5 раз чаще, чем принято в других странах.

Сокращение финансирования в сфере тепловых сетей привело к уменьшению объемов перекладок трубопроводов, но даже в такой ситуации качество работ низкое. Переложенные трубы имеют очень низкий ресурс и вновь требуют перекладки через 5-7 лет вместо предусмотренных 20 – 25 лет.

Выход из создавшегося положения возможен, с нашей точки зрения, путем массового внедрения при строительстве тепловых сетей систем предварительно изолированных трубопроводов бесканальной прокладки с пенополиуретановой (ППУ) изоляцией в полиэтиленовой оболочке. Применение таких трубопроводов типа «труба в трубе» является сейчас наиболее прогрессивным способом теплосбережения в строительстве теплосетей. В Америке и Западной Европе, особенно в северных странах, эти конструкции применяются с середины 60-х годов, а у нас всего лишь с 90-х годов. Трубы могут быть как прямые (стальные), так и гибкие (полимерные).

Основные преимущества вышеупомянутых систем трубопроводов перед традиционными очевидны:

- Повышение долговечности конструкций до 25-30 лет и более, т.е. в 2-3 раза;

- Снижение тепловых потерь до 2-3 процентов по сравнению с существующими 20-40 процентами (и более) в зависимости от региона;

- Уменьшение эксплуатационных расходов в 9-10 раз;

- Снижение расходов на ремонт теплотрасс не менее, чем в три раза;

- Снижение капитальных затрат при строительстве новых теплотрасс в 1,2-1,3 раза и значительное (в 2-3 раза) снижение сроков строительства;

- Значительное повышение надежности теплотрасс, сооружаемых по новой технологии;

- отсутствие внешней коррозии.

Кроме вышеупомянутых достоинств, новые конструкции имеют еще одно важное преимущество – систему оперативного дистанционного контроля (ОДК) за увлажнением изоляции, что позволяет своевременно реагировать на нарушение целостности стальной трубы или полиэтиленового гидроизоляционного покрытия и заранее предотвращать утечки и аварии. Именно поэтому Госстрой РФ с 01.01.2002 г. ввел в действие изменение № 2 в СНиП 2.04.07-86 (п. 7.46), в котором рекомендуется "при бесканальной прокладке тепловых сетей следует преимущественно применять предварительно изолированные в заводских условиях трубы с пенополиуретановой (по ГОСТ 30732-2001) тепловой изоляцией. Трубопроводы тепловых сетей из труб с пенополиуретановой тепловой изоляцией в полиэтиленовой защитной оболочке должны быть снабжены системой дистанционного контроля состояния влажности пенополиуретана".

За последние 7-8 лет в различных регионах России построено более 50 крупных, средних и мелких цехов и заводов по выпуску предварительно изолированных труб. Эти предприятия оснащены различным по качеству оборудованием, и степень подготовки персонала также существенно отличается. Однако, уже сегодня можно говорить о начале создания в России новой передовой отрасли промышленности.

Общая мощность предприятий, выпускающих как трубы, так и комплектующие фасонные изделия, составляют более 3000 км в год.  К сожалению, потенциал большинства предприятий используется всего на 20-30 процентов, что во многом объясняется несколько более высокой первоначальной ценой новой продукции по сравнению с традиционной (волокнистой или мастичной), а также российским консерватизмом строителей. Тем не менее, постоянные раскопки для ремонта в период эксплуатации и замена труб старого образца за короткое время перекрывают любую экономию на стадии приобретения материалов.

Кроме того, внедрение новых конструкций трубопроводов с пенополиуретановой изоляцией до настоящего времени сдерживалось отсутствием государственных нормативных документов в этой области, а именно, ГОСТов, СНиПов и т.д., учитывающих специфику нового направления в строительстве тепловых сетей, а также профессиональную неподготовленность проектировщиков и строителей.

Сейчас это положение меняется. Ассоциацией разработан и утвержден Госстроем РФ первый межгосударственный стандарт ГОСТ 30732-2001 «Трубы и фасонные изделия стальные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке. Технические условия». Этот стандарт введен в действие с 1 июля 2001 года.

Разработан и утвержден Госстроем РФ (Постановление № 168 от 26.12.2002 г.) Свод Правил СП 41-105 2002 "Проектирование и строительство тепловых сетей бесканальной прокладки из стальных труб с индустриальной теплоизоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке", в в стадии утверждения новый СНиП "Тепловые сети".

Широко организована учеба проектировщиков и строителей тепловых сетей: за 2002 год прошло обучение более 500 человек.

В связи с ограниченностью средств основные инвестиции, по нашему мнению, должны направляться не только на внедрение контрольно-измерительной аппаратуры, а на строительство, реконструкцию и ремонт тепловых сетей. Сохранив таким образом тепло, транспортируя его от производителя к потребителю, можно будет внедрять и счетчики как воды, так и тепла.

Учитывая острое положение, сложившееся во многих регионах России с теплоснабжением и другими инженерными сетями, Госстрой РФ 1 марта провел расширенное заседание секции НТС под председательством председателя Госстроя России Н.П. Кошмана, которое в своем решении рекомендовало, в частности, следующее:

1. Управлению коммунальной энергетики и городского хозяйства (Ефремов В.А.), Управлению государственной политики (Голушкин А.А.) в срок до 15 марта 2003 года подготовить постановление Госстроя России о разработке субъектами Российской Федерации региональных программ строительства, реконструкции и капитального ремонта инженерных сетей по широкому применению трубопроводов из полимерных материалов и тепловых сетей с индустриальной полимерной изоляцией.

2. Управлению коммунальной энергетики и городского хозяйства (Ефремов В.А.), Некоммерческому Партнерству по развитию полимерных трубопроводных систем (Баймуканов М.Н.) совместно с Ассоциацией производителей и потребителей трубопроводов с индустриальной полимерной изоляцией (Майзель И.Л.) разработать Концепцию развития трубопроводных систем из современных материалов с определением области применения в зависимости от их технических характеристик.

3. Управлению государственной политики (Голушкин А.А.), Главгосэкспертизе (Леушин В.Ю.) с причастными управлениями Госстроя России разработать комплекс мер, обеспечивающих расширение объемов применения и качество строительства трубопроводов из полимерных материалов и тепловых сетей с индустриальной полимерной изоляцией.