Шахраманьян М.А., Нигметов Г.М., Папелков Д.И., Прошляков М.Ю.

Мобильная лаборатория

Мобильная лаборатория предназначена для комплексной диагностики зданий и сооружений, обнаружения скрытых дефектов, определения степени повреждения и устойчивости (сейсмостойкости) зданий и сооружений, расчета остаточного ресурса.

Комплексная диагностика проводится для:

- экспертизы состояния здания и сооружения после:

а)	наводнений, вызванных весенними и дождевыми паводками;

б)	воздействия ударной волны при взрывах различного происхождения, включая террористические акты;

в)	воздействия поражающих факторов землетрясений

- оценки пригодности здания для безопасного размещения в нем людей;

- определения состояния ветхого жилого фонда;

- оценки балансовой стоимости зданий и сооружений;

- решение спорных судебных вопросов, связанных с жилым фондом;

- проведения сейсморайонирования территорий;

- рассмотрения страховых случаев

С помощью мобильной лаборатории выполняется:

- Высокоточная оценка геометрических параметров здания (сооружения) и грунтовой площадки и проверка соответствия обнаруженных геометрических дефектов нормативным параметрам;

- Выполнение координатной привязки здания (сооружения) и разработка ситуационной схемы;

- Высокоточная оценка и привязка физико-механических, конструктивных (армирование, защитный слой бетона, сечение основных конструктивных элементов) параметров зданий и сооружений.

- Фотографирование и точная привязка дефектов конструктивных элементов зданий и сооружений на плане;

- Выполнение геологических и геофизических исследований грунтового массива площадки, где располагаются здания (сооружения). Определение трехмерного строения грунтового массива, физико-механических и динамических параметров.

- Радиолокационное исследование основных конструктивных элементов и грунтового массива, определение скрытых дефектов, полостей, наличия арматуры и различных коммуникаций, определение структуры и строения;

- Динамические испытания системы грунт-здание и выявление месторасположения и параметров скрытых дефектов методами неразрушающего контроля. По результатам анализа динамических параметров определение степени повреждения и устойчивости здания (сооружения);

- Выполнение расчетов с применением современных пакетов программ и полученных комплексных параметров.

По результатам обследований оформляется паспорт безопасности здания с заключениями специалистов и рекомендациями по дальнейшей эксплуатации (ремонт, снос и т.д.).

Методика проведения обследований зданий и сооружений с помощью мобильной лаборатории прошла сертификацию на Правительственной комиссии РФ по предупреждению и ликвидации ЧС (Протокол №1 от 25.02.2003 г.).

Методика была апробирована при выполнении работ по обследованию зданий и сооружений:

- в Российской Федерации – после схода сели в г. Тырныауз (Кабардино-Балкария), после теракта в г. Волгодонск, после пожара на Останкинской башне в г. Москва и пр. здании и сооружения в различных городах 8 субъектов РФ.

- в Казахстане – после обрушения крыши на сооружении космодрома в г. Байконур;

- в Германии – после катастрофического наводнения,

- в Греции и  Турции после разрушительных землетрясений.

Всего было обследовано более 1000 зданий и сооружений.

Существующая методика обследований с помощью мобильной лаборатории позволяет проводить мониторинг во времени состояния зданий и сооружений: на основании данных полученных при тестировании, до какого-либо чрезвычайного воздействия, и сравнения их с данными, полученными после воздействия, делается вывод о степени поврежденности, а также прогнозируется динамика дальнейшего изменения технического состояния здания.