## Строительство завода по выпуску строительных материалов из стеклофибробетона

## Организаторы:

## Рабочая группа при Правлении КМО РФ по содействию развитию ЖКХ МО

## Уполномоченное предприятие КМО РФ  - ООО «ЛЭНДАР»

## (095) 284-0148, 284-0145, e-mail: 7823091@bk.ru

Информация о проекте

| Проект |
| --- |
|  | Предприятие | Вновь организованное предприятие для реализации проекта |
|  | Проект (название) | Строительство завода мощностью производства - 400 000 м2 листа из стеклофибробетона, что соответствует строительству 80 000 м2 жилой площади в год. |
|  | Краткое описание (до 1000 знаков) | Срок изготовления оборудования - 8 месяцев. Срок монтажа и наладки оборудования на подготовленной производственной площадке - 2 месяца. График работы - двухсменный. Производственная площадь - 1000 м кв. Высота потолка - не менее 4 м. Кран-балка - не нужна. Температура зимой - не ниже 18 град. С. Теплые складские помещения - 600 м кв. Мощность установленного оборудования - 220 квт. Потребление технической воды - 6 м куб. в сутки. Производство экологически чистое, не сопровождается никакими вредными выбросами в атмосферу. Стандартная промвентилляция. – требуется Летучие, горючие, агрессивные жидкости и материалы - не используются. Категорированные помещения - не требуются. Производство безотходное. Промышленная канализация - не нужна. Бытовая канализация и туалеты, раздевалки, душевые, комнаты отдыха - в соответствии с нормами. Офисное помещение - 50 м кв. Помещения для инженерно-технического персонала - в соответствии с нормами на 8 человек Число занятых на производстве - 36 человек в смену. |
|  | Описание материалов | Краткая информация о стеклофибробетоне Стеклофибробетон представляет собой композиционный материал, состоящий из неорганической матрицы и армирующих волокон. В качестве матрицы использован цементный мелкозернистый бетон, в качестве арматуры использованы стеклянные высокомодульные волокна. Листовой стеклофибробетон, изготовляемый на предлагаемом заводе, при строительстве дома выполняет функции несущей опалубки, арматуры и облицовочного материала. В качестве наполнителя используются различные пенобетоны, обеспечивающие необходимые теплоизоляционные свойства. Объектами, возводимыми с применением стеклофибробетона, могут быть жилые, административные и промышленные здания, промышленные и сельскохозяйственные сооружения, строительные объекты энергетики, транспорта и связи, иными словами, строительные объекты во всех областях и видах строительства. |
|  | Состояние рынков сбыта (анализ спроса-предложения) | Имеется контракт со строительной фирмой на покупка материалов на весь срок окупаемости проекта |
|  | Технологии | Технология изготовления стеклофибробетона - это многостадийный высокопроизводительный процесс с небольшими энерго - и трудозатратами. Продукция производства представляет собой плоские, гнутые или гнуто-плоские листы заданной прочности и толщины. Возможно изготовление листов не только с различными заданными в зависимости от условий эксплуатации наборами свойств, но и с различной степенью шероховатости, с заданной фактурой и рельефом поверхности листов. Технология уникальна и представляет собой «ноу-хау». Специально разработанное оборудование обеспечивает гибкость производственного процесса, быстрый переход на выпуск листов с измененными параметрами по размерам, радиусу изгиба, прочности, ударной прочности, трещиностойкости, стойкости к погодным и климатическим факторам конкретного региона России и др. |
|  | Поддержка Администрации | Имеется на всех уровнях |
| Финансовые показатели |
|  | Общая стоимость проекта | Стоимость полного комплекта заводского оборудования, включая стоимость монтажа и отладки оборудования, стоимость обучения персонала – $ 4 400 000. |
|  | Требуемый объём кредитования | $ 4 400 000. |
|  | Срок возврата кредита | 4 года при процентной ставке по кредиту 16 % |
|  | Обслуживание кредита | Через 12 месяцев после начала финансирования |
|  | Обеспечение | Под контракт на закупку материалов |
|  | Период окупаемости | 3,5 года |
| Бизнес план |
|  | Наличие разработанного бизнес плана (Project Expert) | Есть |
|  | Наличие разработанного проекта | Эскизный проект есть |